## Slide 1
🍃
Obtención de Repelente Natural a partir de Aceite Esencial de Eucalipto
Proyecto Final — Ingeniería Química
BRESSO, Romina · MACAGNO, Micaela
Directora: Ing. Sposetti, Patricia | Tutora: Ing. Dra. Taverna, María Eugenia
Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional San Francisco
2025

## Slide 2
BLOQUE 1 · PORTADA Y CONTEXTO
Objetivos del Proyecto
1. Describir la materia prima y el producto final
2. Identificar envases y rotulación
3. Definir localización de la planta
4. Detallar etapas del proceso productivo
5. Garantizar calidad mediante análisis
6. Establecer condiciones de seguridad e higiene
7. Evaluar impacto ambiental y social
8. Indicar leyes y normativas aplicables
9. Estimar costo unitario, precio de venta y factibilidad

## Slide 3
CONTEXTO
Repelente Natural — Contexto
🌍 Cambio Global hacia lo Natural
Creciente conciencia sobre el deterioro ambiental impulsa la búsqueda de alternativas sustentables.
⚠️ Riesgos de Repelentes Sintéticos
Irritación cutánea y toxicidad asociada al uso prolongado de compuestos como DEET.
♻️ Alternativa Sustentable
Producto biodegradable elaborado con recursos renovables y bajo impacto ambiental.
🌿 Potencial del Eucalipto
Propiedades repelentes comprobadas gracias al aceite esencial rico en eucaliptol.

## Slide 4
CONTEXTO
¿Por qué un Repelente Natural?
🦟 Amenaza Sanitaria
Los mosquitos transmiten dengue, malaria y zika. La protección es una necesidad de salud pública.
🧬 Compuestos Activos
El aceite de eucalipto contiene eucamalol y 4-isopropilbencil alcohol con acción repelente demostrada.
🌱 Biodegradable
Los productos naturales se degradan sin acumularse en el ambiente, a diferencia de los sintéticos.

## Slide 5
CONTEXTO
Tendencias Mundiales
Preocupación creciente por la salud y el bienestar
Crecimiento sostenido del mercado de cosméticos naturales
Mayor empleo de derivados de plantas medicinales y aromáticas
Regulaciones gubernamentales a favor de productos naturales
Demanda creciente de productos con bajo impacto toxicológico

## Slide 6
📊
Estudio de Mercado
Análisis de oferta, demanda y comercialización

## Slide 7
ESTUDIO DE MERCADO
Tendencias del Mercado
USD 4.150 M
Mercado mundial 2020
6,85%
CAGR 2021–2026
+Info
Consumidores informados

## Slide 8
ESTUDIO DE MERCADO
Natural vs Sintético
Característica | 🌿 Natural | 🧪 Sintético
Origen | Vegetal | Químico
Duración | Menor | Mayor
Efectividad | Media–Alta | Alta
Riesgo para la salud | Bajo | Puede causar irritación
Impacto ambiental | Biodegradable | Persistente
Costo | Competitivo | Variable

## Slide 9
ESTUDIO DE MERCADO
Proyección de la Demanda
Datos de Demanda (miles de L)
Año | Optimista | Pesimista
2023 | 91,85 | 72,16
2024 | 100,39 | 80,69
2025 | 108,93 | 89,23
2026 | 117,46 | 97,76
2027 | 125,99 | 106,30
Fuente: INDEC

## Slide 10
ESTUDIO DE MERCADO
Proyección de la Oferta
Año | Optimista | Pesimista
2023 | 534,70 | 408,84
2024 | 582,81 | 456,95
2025 | 630,92 | 505,07
2026 | 679,03 | 553,18
2027 | 727,15 | 601,29

## Slide 11
ESTUDIO DE MERCADO
Cuantificación DPI y Producción
148.500
Botellas / año (100 mL)
495
Botellas / día
2 × 8h
Turnos de trabajo
DPI promedio: 99 mil L/año → Absorción: 15% → Producción: 49,50 L/día

## Slide 12
ESTUDIO DE MERCADO
Precios y Comercialización
Marca | Precio
Exilet | $3.861
Just | $3.500
OFF | $2.143
Farmacity | $1.230
Canales de Distribución
Venta al por mayor
Distribución intensiva
Agentes comerciales
E-commerce
Estrategia de Lanzamiento
Soft launch en Santa Fe
Redes sociales y marketing digital
Precios promocionales iniciales
Precio promedio fábrica: $1.878,45/envase

## Slide 13
🌿
Materias Primas
Eucalipto, solventes y aditivos

## Slide 14
MATERIAS PRIMAS
Eucalipto Camaldulensis
Árbol de gran porte, hasta 30 m de altura
Corteza lisa, grisácea; copa extendida con ramas péndulas
Hojas de 25 cm × 4 cm con cavidades de aceites esenciales
Extendido en Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy
Especie seleccionada por su disponibilidad regional
Clasificación | 
Reino | Plantae
División | Magnoliophyta
Familia | Myrtaceae
Género | Eucalyptus
Especie | E. camaldulensis

## Slide 15
MATERIAS PRIMAS
Composición del Aceite Esencial
Propiedad | Valor
Fórmula | C₁₀H₁₈O
Masa molar | 154,25 g/mol
Densidad | 0,92 g/cm³
P. ebullición | 176,50 °C
Rendimiento | 2,15%
Otros Componentes
α-pineno · Limoneno · Terpineol · Flavonoides · Taninos
Método de extracción: Lixiviación con etanol Rendimiento superior (3%) frente a destilación por arrastre.

## Slide 16
MATERIAS PRIMAS
Solventes: Etanol e Isopropanol
🧪 Etanol 96%
Solvente principal para extracción. Alta volatilidad, secado rápido. Densidad: 797 kg/m³. Obtenido por fermentación.
⚗️ Isopropanol
Co-solvente. Densidad: 0,80 g/cm³. P. ebullición: 82 °C. Vehículo del repelente, diluye el aceite esencial.

## Slide 17
MATERIAS PRIMAS
Agua Destilada y Glicerina
💧 Agua Destilada
Libre de contaminantes. Líquido transparente, incoloro, inodoro. Contenido orgánico total < 0,50 mg/L. Se emplea para preparar solución de isopropanol.
🫧 Glicerina (1,2,3-Propanotriol)
Contenido ≥ 99% de C₃H₈O₃. Humectante: reduce deshidratación de la piel. Mejora textura y sensación de aplicación. Miscible con agua y alcohol.

## Slide 18
PRODUCTO ELABORADO
Características del Producto
Propiedades Fisicoquímicas
Parámetro | Valor
Densidad | 0,92 g/cm³
Viscosidad | 0,002 Pa·s
Saturación | 20%
pH | 4,50
Propiedades Organolépticas
Parámetro | Valor
Estado | Líquido
Color | Verde
Olor | Eucalipto
Turbidez | Sin turbidez

## Slide 19
PRODUCTO ELABORADO
Envase y Rotulación
Propiedad | Detalle
Material | PET virgen
Capacidad | 100 mL
Tipo | Atomizador spray
Reciclable | Sí — SPI ♻
Rotulación | Según ANMAT
Embalaje y Distribución
🧴 Botella 100 mL
Envase primario con atomizador spray
📦 Caja Cartón Corrugado
Embalaje secundario para agrupación
🏗️ Pallet Retornable
Plástico reutilizable + film stretch

## Slide 20
📍
Localización
Selección macro y micro de la planta

## Slide 21
LOCALIZACIÓN
Macrolocalización: Santa Fe
Factor | Santa Fe | Buenos Aires
Materia prima | Alta | Media
Mano de obra | Disponible | Disponible
Transporte | RN 11, RN 19 | Saturado
Parques industriales | Disponibles | Saturados
Energía | Disponible | Disponible
✓ Santa Fe seleccionada Producción local de eucalipto, infraestructura vial (RN 11, RN 19), 2 aeropuertos, parques industriales activos.

## Slide 22
LOCALIZACIÓN
Microlocalización: Sauce Viejo
Proveedor: Forestal Sauce Viejo S.A. (hojas como residuo maderero)
22 km de Santa Fe capital
Parque Industrial con accesos pavimentados
Central eléctrica 280 MW
Servicios de Aguas Santafesinas
Población: ~17.000 hab. — RN 11
22 km
de Santa Fe capital
280 MW
Central eléctrica
17.000
Habitantes
RN 11
Ruta Nacional

## Slide 23
⚙️
Proceso Productivo
9 etapas de producción

## Slide 24
PROCESO PRODUCTIVO
Métodos de Obtención del Aceite Esencial
♨️ A. Destilación por arrastre con vapor
El vapor arrastra aceite volátil. Método tradicional, rendimiento moderado.
🔧 B. Extracción por prensado
Presión mecánica sobre el material vegetal. Bajo rendimiento.
✅ C. Extracción con solventes
Etanol disuelve el aceite. Mayor rendimiento (3%). Método elegido: lixiviación + arrastre con vapor.

## Slide 25
PROCESO PRODUCTIVO
Etapas del Proceso — Flujo Completo
1. Recepción y control
→
2. Separación manual
→
3. Lixiviación
→
4. Arrastre con vapor
→
5. Condensación
6. Decantación
→
7. Mezclado
→
8. Envasado
→
9. Almacenamiento

## Slide 26
PROCESO PRODUCTIVO
Recepción y Separación Manual
Recepción de Materias Primas
Eucalipto en fardos de 25 kg (pallets)
Etanol en bidones de 20 L
Isopropanol en bidones de 20 L
Glicerina en bidones de 5 L
Sistema FIFO
Balance de Separación
F₁ = 100 kg/h (entrada) → F₂ = 79 kg/h hojas → R₁ = 20 kg/h ramas → Pérdidas = 1%

## Slide 27
PROCESO PRODUCTIVO
Lixiviación — Parámetros
Parámetro | Valor
Solvente | Etanol 96%
Relación S/L | 1:5
Tiempo | 4 horas
T° medio líquido | 80 °C
Vapor calentamiento | 148 °C
ΔT | 68 °C
T° condensación | 85 °C
Sistema Integrado
Percolador
V = 0,62 m³ · D = 0,92 m
Evaporador
A = 0,31 m²
Condensador
A = 0,49 m²

## Slide 28
PROCESO PRODUCTIVO
Arrastre con Vapor y Condensación
Arrastre con Vapor
Concentra aceite esencial
Vapor inyectado: 3,50 kg/h
78% del vapor concentra el aceite
90% del aceite se recupera
F₆ = 4,26 kg/h
Condensación y Equipo
Cambio de estado sin pérdida: F₆ = F₇ = 4,26 kg/h
Destilador: D = 0,14 m, H = 0,13 m
T. calentamiento: 10,50 min
T. extracción: 30,43 min
Potencia: 3,21 kW

## Slide 29
PROCESO PRODUCTIVO
Decantación y Mezclado
Decantación
Separación por gravedad
Aceite esencial: 1,38 kg/h
Pérdidas: 10%
Agua residual: 2,88 kg/h
Mezclado
Aceite 1,38 kg/h + Isopropanol 1,44 kg/h + Glicerina 0,02 kg/h = 2,84 kg/h repelente

## Slide 30
PROCESO PRODUCTIVO
Envasado y Almacenamiento
Máquina ZT-Pack CBZ-4
495 botellas/día (247/turno) Potencia: 3 kW Botella PET 100 mL con atomizador spray
Almacenamiento
Cajas de cartón corrugado
Pallets retornables de plástico
Film stretch
Sistema FIFO

## Slide 31
PROCESO PRODUCTIVO
Balance de Masa — Resumen
Etapa | Entrada (kg/h) | Salida (kg/h) | Residuo
Recepción | 100 | 100 | —
Separación | 100 | 79 | 21 (ramas)
Lixiviación | 471,89 | 1,70 (AE) + 115,95 | 354,24 (S)
Arrastre | 1,70 + 3,50 | 4,26 | 0,94
Condensación | 4,26 | 4,26 | —
Decantación | 4,26 | 1,38 | 2,88 (agua)
Mezclado | 1,38 + 1,44 + 0,02 | 2,84 | —
Envasado | 2,84 | 49,50 L/día = 495 bot | —

## Slide 32
🛡️
Control de Calidad
Aseguramiento en cada etapa

## Slide 33
CONTROL DE CALIDAD
Control de Calidad — Materias Primas
🌿 Eucalipto
Organolépticos, morfológicos, fisicoquímicos (aceites ≥ 20 mL/g, secado ≤ 10%, cenizas ≤ 6%), microbiológicos.
🧪 Etanol
Color, olor, densidad, acidez. Verificación de concentración 96%.
⚗️ Isopropanol
Color, olor, densidad, acidez. Control de pureza y certificación.
🫧 Glicerina
Color, densidad ≥ 1,25, agua ≤ 5%, residuo de ignición ≤ 0,01%.

## Slide 34
CONTROL DE CALIDAD
Control en Proceso y Producto Final
Aceite Esencial (en proceso)
Control organoléptico continuo
Cromatografía de capa fina (TLC)
Determinación de componentes por Rf
Producto Final
Parámetro | Especificación
Aspecto | Líquido verde
Olor | Eucalipto
pH | 4,50
Aceite esencial | Verificado por TLC

## Slide 35
HIGIENE Y SEGURIDAD
Higiene y Seguridad — EPP
🦺 EPP Obligatorio
Casco ABS blanco, anteojos 3M, protector auditivo, zapatos funcionales, guantes de cuero, mascarilla con válvula.
🏭 Condiciones Ambientales
Ventilación controlada, iluminación según norma, control de ruidos y vibraciones.
🧯 Protección Contra Incendio
Clasificación de riesgo, extintores adecuados, plan de evacuación, señalización reglamentaria.

## Slide 36
HIGIENE Y SEGURIDAD
Condiciones Ambientales e Incendio
Condiciones de Trabajo
Ventilación controlada
Iluminación por método de cavidades zonales
Ruidos y vibraciones controlados
Instalaciones eléctricas seguras
Colores en cañerías según DIN 2.403
Protección Contra Incendio
Clasificación de riesgo del sector
Extintores adecuados según tipo de fuego
Plan de evacuación documentado
Señalización de obligación, advertencia e informativa
Rombo NFPA para productos almacenados

## Slide 37
IMPACTO Y MARCO JURÍDICO
Impacto Ambiental
Metodología: Matriz de Conesa
Signo · Intensidad · Extensión · Momento · Persistencia · Reversibilidad · Recuperabilidad · Sinergia · Acumulación · Efecto · Periodicidad
Resultados
Impactos compatibles y moderados en etapas de construcción y operación. Plan de mitigación para ambas etapas del proyecto.

## Slide 38
IMPACTO Y MARCO JURÍDICO
Impacto Social y Económico
👥 Social
20 empleados directos + 7 tercerizados. Promoción de alternativas saludables. Fortalecimiento industrial local.
💰 Económico
Materia prima de bajo costo. Alto valor agregado. Valorización de recursos forestales.
🌍 Ambiental
Producto biodegradable. Sin químicos sintéticos. Bajo impacto ecológico.

## Slide 39
IMPACTO Y MARCO JURÍDICO
Marco Jurídico
Registro
ANMAT — producto y establecimiento
Localización
Ley 8.478 (promoción industrial) Ley 11.525 (parques industriales)
Laboral
LCT · Convenio colectivo Escala salarial CCT 42/89
Calidad
Farmacopea Argentina
Fiscal
Monotributo / Responsable inscripto
Seguridad
Ley 19.587 — Higiene y Seguridad

## Slide 40
ORGANIZACIÓN
Organización Industrial
Estructura — SRL
Sector | Cantidad
Gerente General | 1
Jefe Producción y Calidad | 1
Jefe Admin. y Comercialización | 1
Operarios producción | 5
Mantenimiento | 2
Analistas calidad | 2
Administrativos | 1
Recepcionista | 1
Total directos | 20
Servicios Tercerizados (7)
Limpieza
Higiene y seguridad
Seguridad privada
Legal
Transporte
Laboratorio externo
Informática

## Slide 41
ORGANIZACIÓN
Planificación y Edificación
Zona Cubierta — 1.127,27 m²
Sector | m²
Producción | 539,00
Almacén MP | 91,30
Oficinas | 119,31
Laboratorio | 36,07
Mantenimiento | 52,49
Expedición | 94,62
Baños | 99,20
4.895 m²
Terreno total
Zona Descubierta — 3.767,73 m²
Calles internas
Estacionamiento
Espacios verdes
Senderos peatonales

## Slide 42
SERVICIOS AUXILIARES
Servicios Auxiliares — Agua y Gas
💧 Agua Total: 44,80 m³/sem
Uso | m³/sem
Vapor | 20,59
Refrigeración | 12,25
Limpieza | 7,22
Uso humano | 2,70
🔥 Gas Natural: 161 m³/sem
Uso | m³/día
Lixiviación | 6,45
Arrastre | 3,82
Calefacción | 28,38

## Slide 43
SERVICIOS AUXILIARES
Electricidad, Aire y Caldera
⚡ Energía: 2.047,85 kWh/sem
Uso | kWh/sem
Motores | 953,80
Iluminación | 1.094,05
💨 Aire Comprimido
200 L/min = 960.000 L/sem
Caldera LNR 15
Parámetro | Valor
Vapor | 218,73 kg/h
Agua | 257,4 kg/h
Eficiencia | 85%

## Slide 44
💵
Inversiones y Costos
Análisis económico del proyecto

## Slide 45
INVERSIONES Y COSTOS
Inversión Total
Rubro | Detalle | Costo (miles $)
I | Terreno y edificios | 289.996,60
II | Equipos y accesorios | 608.108,23
III | Instalaciones eléctricas | 3.599,60
IV | Equipamiento oficinas | 14.745,00
V | Rodados | 67.720,00
VI | Gastos de proyecto | 54,10
VII | Montaje | 35,92
TOTAL | Con 5% protección | $1.033.472,43k
FINANCIAMIENTO
Banco Nación Argentina 25% del total · Tasa 40%

## Slide 46
INVERSIONES Y COSTOS
Costos Operativos
Componentes del COT
Costo materias primas (eucalipto + solventes + glicerina)
Envase y embalaje
Mano de obra directa e indirecta
Energía eléctrica y combustible (gas)
Agua, EPP, mantenimiento
Seguros y servicios tercerizados
Depreciaciones y amortizaciones
$33.421
Costo unitario / botella
$41.776
Precio de venta (25% ganancia)

## Slide 47
EVALUACIÓN
Punto de Equilibrio
73.677
Botellas — Punto de equilibrio
49,6%
de la capacidad instalada
43,1%
Margen de seguridad
Análisis
Ingreso = PV × Q
Costo = CF + CV × Q
Todo volumen superior al punto de equilibrio genera ganancias
Capacidad real (148.500 bot/año) supera ampliamente el equilibrio

## Slide 48
EVALUACIÓN
Evaluación del Proyecto — VAN y TIR
Escenario | TMAR | VAN (miles $) | TIR
Sin inflación, sin financiamiento | 15% | 5.571.871 | 190,28%
Con inflación, sin financiamiento | 55% | 5.571.871 | 291,88%
Con inflación, con financiamiento | 52% | 6.128.700 | 381,98%
$6.128 M
VAN — Valor Actual Neto
381,98%
TIR — Tasa Interna de Retorno

## Slide 49
EVALUACIÓN
Factibilidad del Proyecto
VAN positivo en los 3 escenarios → proyecto viable
TIR muy superior a TMAR → inversión favorable
FNE crecientes en los 5 años de evaluación
Valor de salvamento: $2.379 millones
Escenario 3 elegido (mayor VAN y TIR)
Un turno adicional incrementa rentabilidad
✓ PROYECTO VIABLE
Precio mínimo rentable: $29.190,95/botella

## Slide 50
CONCLUSIONES
Conclusiones Generales
1. Condiciones favorables de implementación técnica y territorial
2. Proyección de ingresos justifica la inversión (VAN $6.128M, TIR 381,98%)
3. Aporte al desarrollo local: empleo e industria en Sauce Viejo
4. Criterios de calidad en cada etapa (Farmacopea Argentina)
5. Valor agregado a recursos forestales locales
6. Alternativa sostenible y competitiva en el mercado

## Slide 51
RESUMEN
Indicadores Clave del Proyecto
49,50 L/d
Producción diaria
148.500
Botellas / año
$1.033 M
Inversión total
$33.421
Costo unitario
$41.776
Precio de venta
73.677
Pto. equilibrio
$6.128 M
VAN
381,98%
TIR
27
Empleados
4.895 m²
Terreno

## Slide 52
🍃
Gracias
BRESSO, Romina · MACAGNO, Micaela
Proyecto Final · Ingeniería Química
Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional San Francisco
2025